|  | COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 26-2-4 |
| --- | --- | --- | --- |

| Rôle de la mise en situation : Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| N° | COMPETENCES PROGRAMME |  | TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| D2’ D3’ D10’ | Modification de plans Etablissement de plans Outil informatique |  | Commande de deux moteurs asynchrones triphasés à cage pour mise en mouvement de ventilateurs de pulsion. Démarrage par variateur de fréquence en lieu et place du système étoile triangle. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

# CAHIER DES CHARGES.

Lors d’un chantier précédent, vous aviez réalisé l’installation électrique devant permettre la ventilation d’un hall de culture tropicale. A l’époque, vous aviez mis en œuvre des systèmes de démarrage étoile-triangle sur les moteurs des ventilateurs. L’entreprise ayant pris de l’expansion, les demandes en énergie électrique ont également augmenté et le démarrage des ventilations crée aujourd’hui des chutes de tension qui occasionne le décrochage des infrastructures informatiques. Une solution doit être trouvée à moindre coût et après discussion, il est décidé de remplacer les démarrages étoile triangle par des démarrages progressifs via des variateurs de fréquence.

Le fonctionnement ne change pas, les exigences de l’époque restent d’application.

Afin de limiter au maximum l’interruption du système, il sera réalisé un nouveau coffret équipé comme l’ancien. Une fois les liaisons sur le bornier, du nouveau coffret, réalisées, l’ancien coffret sera retiré.

Le nouveau coffret devra comprendre :

- Les protections générales

- Un interrupteur général

- Des témoins de phases (l’alimentation se fera en triphasé)

- Un jeu de barres

- Les protections des différents circuits

- Un bornier

- Les altivars

- Les commutateurs

- Les témoins de fonctionnement

  - Deux témoins verts pour préciser le fonctionnement de chaque ventilateur

  - Deux témoins rouges pour la mise en sécurité de chaque ventilateur

  - Deux témoins bleus pour préciser la dérogation arrêt de chaque ventilateur

Les caractéristiques des moteurs sont les suivantes :

- Puissance : 5600 watts

- Tension service : 400-630 Volts

- Facteur de puissance : 0.81

Les témoins seront de type néon.

Le réseau d’alimentation est triphasé 3*400V + N     50 Hz

Les bobines de relais et contacteur seront de type 230V 50Hz.

Vous êtes contacté pour réaliser cette installation y compris le coffret. Vous devez donc établir :

- Le schéma de commande

- Le schéma de puissance

- La liste des liaisons

- Le plan du bornier

L’ensemble devra répondre aux réglementations énoncées par le RGIE et devra faire l’objet d’une réception par un organisme agréé.

Tu trouveras en annexe les notes techniques de l’appareillage à mettre en œuvre et un plan illustrant la représentation dans une autre installation.

# Text boxes

DESSIN

26

BUT : Commande de deux moteurs asynchrones triphasés à cage

Par utilisation d’un variateur de fréquence.

DESSIN

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de puissance |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Etablir les schémas de signalisation |  |

E.A.C. : D2’ [D3] 		Modification de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Ajouter des éléments complémentaires |  |
|  | Retirer des éléments complémentaires |  |
|  | Modifier des éléments existants |  |

Tâche : Commande de deux moteurs asynchrones triphasés à cage pour mise en mouvement de ventilateurs de pulsion. Démarrage par variateur de fréquence en lieu et place du système étoile triangle.

26

Réf.: DES - SIC 26-2-4

100

SIC

26