|  | COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 63-55-16-3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Rôle de la mise en situation : Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| N° | COMPETENCES PROGRAMME |  | TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| L8’ L9’ L10’ | Hydraulique Outil informatique Dossier |  | Utilisation d’un logiciel de simulation de schémas hydrauliques pour vérifier le fonctionnement d’un système. L’étudiant devra découvrir par lui-même le fonctionnement du programme. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un ordinateur équipé d’un logiciel de simulation pour schéma pneumatique |
|  |  |  | CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

# Description du système.

Vous avez à votre disposition, un ordinateur équipé du logiciel « FluideSim hydraulique ».

# Cahier des charges.

Vous devez réaliser la mise en mouvement de trois pistons selon un cycle que vous définissez vous-même. Vous devez donc décrire en français le fonctionnement d’une petite unité industrielle équipée de trois pistons dont l’un doit être positionné durant le cycle.

Une fois l’énoncé établit et approuvé par le professeur, vous établirez les grafcets de niveau 1 et de niveau 2. (plus le niveau 10 si vous l’estimez nécessaire) Le cycle sera séquentiel et automatique par action sur un BP.

Vous devrez au moins placer une vanne de séquence, une vanne de freinage, une alimentation complète avec limiteur de pression, une régulation de vitesse des vérins par deux techniques différentes. Un système de sécurité permettant de bloquer les pistons en position en cas d’action sur un BP d’urgence.

Afin de pouvoir remettre un rapport sur la simulation, vous réaliserez encore les plans de commande et de puissance. Ceux-ci peuvent être une impression du logiciel.

Enfin vous réaliserez la simulation et ferez une démonstration au professeur. Attention, le fonctionnement doit-être celui décrit au départ.

Vous fournirez un dossier comprenant :

- L’énoncé du processus en français.

- Les grafcets de niveau 1 et 2.

- Le plan de commande pneumatique.

- Le plan de puissance pneumatique.

- Une note de confirmation du fonctionnement paraphé par le professeur.

# Text boxes

Laboratoire pneumatique

63

63

100

Réf.: Labo – SIC 63-55-16-3

Tâche : Utilisation d’un logiciel de simulation de schémas hydrauliques pour vérifier le fonctionnement d’un système. L’étudiant devra découvrir par lui-même le fonctionnement du programme.

E.A.C. : L8’ [L21] 		Hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |
| Précision | Système fonctionnel |  |
|  | Respect de la symbolisation |  |
| Cohérence | Lien entre la commande et la puissance, repérage |  |
| Production | Plan complet, clair, propre et représentation précise |  |

E.A.C. : L9’ [L23+L26] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Exploitation du logiciel pour produire des schémas |  |
| Production | Impression des épreuves réalisées |  |
| Autonomie | Capacité de prendre en charge l’utilisation du logiciel |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Laboratoire d’électricité

BUT : Utilisation d’un simulateur informatique pour schéma hydraulique

63

SIC